Stejná nehoda, diametrálně rozdílné následky

Nakolik jsou starší modely automobilů (ne)bezpečné?

- Počet usmrcených na 1 000 automobilů zúčastněných na nehodě hlášené PČR je v ČR u desetiletých vozidel 12x vyšší než v autech loňského data výroby

- Analýza následků skutečných nehod ukazuje, že v osobním automobilu vyrobeném v posledních pěti letech je při stejné nehodě riziko smrti pro cestující o 85 % nižší než ve voze o pětadvacet let starším

- Riziko vzniku těžkého zranění s trvalými následky je o polovinu menší

- Mezi jednotlivými modely jsou velké rozdíly. Jak je na tom ten váš?

Průměrné stáří osobních automobilů u nás je o více než polovinu vyšší než v EU. A neustále se zvyšuje. Průměrné stáří osobních aut k 31. prosinci 2014 činilo 14,49 roku, k poslednímu červnu 2015 se zvýšilo na 14,73 roku. Průměrný věk aut v EU28 je 9,7 roku. Počet registrovaných osobních aut v ČR je cca 5 milionů. „Znepokojivé je, že dvě třetiny z nich (66 %) jsou starší 10 let (a 22 % vozů je dokonce starší 20 let). I to se dozajista podepisuje na nadprůměrně vysokém počtu usmrcených v České republice oproti průměru zemí EU28,“ konstatuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. Analýza nehod hlášených PČR a jejich fatálních následků pro posádky vozidel vykazuje přímou úměru mezi stářím vozidla a počtem usmrcených na 1 000 automobilů zúčastněných na nehodě:

1985-1989:		11,8

1990-1994:		9,1

1995-1999:		6,7

2000-2004		3,5

2005-2010:		2,4

2011-2013:		1,5

2014:			0,3

Přesvědčivá analýza následků skutečných nehod

Vzrůstající nebezpečí usmrcení při dopravní nehodě ve vozidlech úměrně jejich stáří potvrzují i zahraniční zdroje. Evropská komise ve svém materiálu z února 2015 uvádí, že moderní vozidla oproti automobilům z poloviny devadesátých let snižují riziko usmrcení či těžkého zranění posádky při nehodě o minimálně 50 %. Švédská pojišťovací společnost Folksam uvádí, že oproti automobilům vyrobeným v první polovině osmdesátých let kleslo při cestování ve vozech vyrobených v posledních pěti letech

- riziko těžkého zranění s trvalými následky posádky při dopravní nehodě o polovinu,

- riziko usmrcení kleslo dokonce o 85 %.

Závěry byly učiněny na základě rozboru zhruba 178 000 nehod, ke kterým došlo ve Švédsku v letech 1994-2015 a při nichž bylo na 50 000 osob zraněno natolik vážně, že byl nutný zásah lékařské záchranné služby. Moderní kompaktní vozidla jsou zkrátka bezpečnější než jejich tělnatější předchůdci. „Nutno dodat, že moderní automobily jsou navíc vybavovány asistenčními systémy, jež mohou nehodu úplně odvrátit. Jejich bezpečnostní benefit je tak ve skutečnosti ještě vyšší,“ doplňuje Budský.

Jak si vedou jednotlivé modely

Švédská pojišťovací společnost dosud vyhodnotila schopnost 254 modelů automobilů ochránit při střetu posádku před vážnými zraněními s trvalými následky či dokonce smrtí. Rozdíly jsou značné, a to i u stejných modelů v závislosti na roku jejich výroby. Například bezpečnost automobilů dlouhodobě produkované modelové řady renomovaného výrobce vyrobených na začátku devadesátých let je dnes hodnocena jako výrazně podprůměrná, naopak auta od roku výroby 2012 dosahují špičkového hodnocení. Jak si vedly vybrané modely, najdete v příloze.

I starší model může při nehodě ochránit

Potenciál jednotlivých modelů ochránit cestující proti vážnému zranění při nehodě může být velmi rozdílný. Při výběru konkrétního modelu ojetého vozu je dobré přihlédnout i k tomu, jak byla hodnocena jeho bezpečnost podle metodiky NCAP. Např. při čelním střetu dvou vozidel jedoucích rychlostí 60 km/h, kdy jeden model byl jako nový hodnocen pěti hvězdičkami a druhý pouhými dvěma, je dopad na posádku naprosto odlišný. „Zatímco posádka nadprůměrně bezpečného automobilu má šanci vyváznout ze střetu s minimálními následky, posádka druhého vozu bude vážně a možná i smrtelně zraněna. Výběr konkrétního modelu auta může být v případě vážnější nehody volbou mezi smrtí či životem,“ upozorňuje Roman Budský.

Berme jen auta se známou minulostí

A jedna podstatná poznámka na závěr. Berme jen auto se známou minulostí. Nekvalitně opravená karoserie po větší havárii může znamenat pro cestující při další nehodě zvýšené riziko vážného zranění či smrti. To ostatně potvrzují i exaktní laboratorní zkoušky renomovaných zkušeben i výrobců automobilů.

Bližší informace podá:

Roman Budský

Tým silniční bezpečnosti

tel.: 776 195 576

e-mail:	budsky.roman@volny.cz

Zpracoval Tým silniční bezpečnosti na základě podkladů: společnosti Folksam, Evropské komise, PČR, Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP).

Seznam videospotů:

- Crash test – střet vozidel Chevrolet Bel Air (r. v. 1959) a Chevrolet Malibu (r. v. 2009)

- Vzájemný střet vozidel Holden Cruze (r. v. 2009, hodnocen 5 hvězdičkami NCAP) a Mitsubishi Lancer (r. v. 2007, hodnocen 2 hvězdičkami NCAP)

- Boční crash test – automobil opravený po předchozí kolizi v souladu se stanovenými postupy a vozidlo opravené nekvalitně, jen na vnější efekt

- Boční crash test – dvě kvalitativně navlas stejná auta Škoda Octavia, obě po stejném předchozím bočním nárazu. Jedno opravené podle aktuálních pokynů výrobce, druhé zastaralým nízkonákladovým způsobem

_________________________________________________________________

Tým silniční bezpečnosti je značka, pod kterou vykonává své aktivity nezisková organizace Bezpečně na silnicích o.p.s. založená v roce 2010. Jejím hlavním posláním je prostřednictvím vhodných preventivních programů a aktivit přispívat ke snižování výskytu závažné dopravní nehodovosti. Více informací naleznete na webu http://www.tymbezpecnosti.cz

Příloha

Hodnocení míry bezpečnosti vybraných modelů automobilů na základě analýzy následků reálných dopravních nehod (zdroj: Folksam, 2015)

Pětibodová stupnice hodnotí schopnost modelu ochránit posádku před těžkými zraněními s trvalými následky či smrtí. Číslo 3 odpovídá průměrné míře poskytované bezpečnosti, čtyřka nabízí ochranu posádky minimálně o 20 % vyšší, pětka ochrání o minimálně 40 % lépe. Naopak vozidla hodnocená dvojkou nabízejí ochranu pasažérů o 20 % horší, automobily s přidělenou jedničkou pak ochrání o 40 % hůře než ty průměrné.

Model auta, rok výroby	Hodnocení		Model auta, rok výroby	Hodnocení

Audi A4 95-00				3		Peugeot 308 07-13			4

Audi A4 01-06				4		Renault Clio 91-98			3

Audi A4 07-07				3		Renault Clio 98-06			2

Audi A4 08-				5		Renault Clio 06-12			3

BMW 3 série 83-91			1		Renault Kangoo 98-07		3

BMW 3 série 91-97			3		Renault Kangoo 08-14		4

BMW 3 série 98-05			3		Renault Megane 03-07		4

BMW 3 série 05-08			4		Renault Megane 09-14		4

BMW 3 série 09-12			4		Saab 9-3 03-12			4

BMW 3 série 12-			5		Saab 9-5 98-09			4

Citroen Berlingo 96-09		3		Škoda Fabia 00-08			3

Citroen Berlingo 08-14		5		Škoda Fabia 07-13			4

Ford Focus I 99-05			4		Škoda Felicia 95-01			3

Ford Focus II 05-11			4		Škoda Octavia 97-04			3

Ford Mondeo 93-99			2		Škoda Octavia 05-09			4

Ford Mondeo 00-07			4		Škoda Octavia 09-12			4

Ford Mondeo 07-14			4		Toyota Avensis 03-08			4

Ford Sierra 83-93			1		Toyota Avensis 09-15			4

Hyundai i30 07-11			4		Toyota Yaris 05-11			3

Kia Ceed 07-11			4		VW Golf IV 98-04			3

Mercedes C 93-01			3		VW Golf V 04-08			4

Mercedes C 00-06			4		VW Golf VI 08-12			4

Mercedes C 07-13			5		VW Passat 97-05			4

Nissan Micra 93-02			3		VW Passat 05-07			4

Nissan Micra 03-10			3		VW Passat 08-14			5

Nissan Primera 97-02			1		VW Polo 95-01			3

Nissan Quasqai 07-13			4		VW Polo 02-10			3

Opel Astra 04-10			4		VW Polo 10-				3

Opel Corsa 00-06			2		Volvo S40 04-12			4

Opel Vectra 02-08			4		Volvo S60 00-09			4

Peugeot 107 06-14			2		Volvo S60 10-				5

Peugeot 207 06-12			4		Volvo XC90 02-15			5

# Footnotes

1Vyšší počet usmrcených při nehodách v ČR oproti Švédsku vyplývá z toho, že jsou vyhodnocovány jen nehody hlášené policii.